## Slide 1
Mozgó hangforrások Doppler-korrekciója
Csóka Bence, Dr. Fiala Péter, Dr. Rucz Péter, Dr. Firtha Gergely, Ulveczki Mihály
2026-07-09

## Slide 2: Mi az A Doppler-effektus?

## Slide 3: Motiváció, cél
Mozgó hangforrások kibocsátott jelének visszaállítása a vett hangjelekből
Doppler-korrekció ismert és ismeretlen pályán
Alkalmazás: azonosítás, sebességbecslés, stb.
Félkész munka: eddig csak szimulációs eredmények

## Slide 4: Rezgések, hullámok
Rezgés: időben ismétlődő változás
Mechanikai rezgések: mozgás közben
Hullám: valamilyen közegben terjedő változás
Periódusidő, frekvencia
Amplitúdó: maximális kitérés
Transzverzális, longitudinális hullámok

## Slide 5: A hang
Rugalmas közeg longitudinális mechanikai rezgéshullámai
Hangsebesség levegőben: kb. 340 m/s
Hangnyomás: légnyomásra rakódó nyomásingadozás
Hangerősség (amplitúdó)
Hangmagasság (frekvencia)

## Slide 6: A hang frekvenciatartományban

## Slide 7: Mikrofonok
Az akusztikai jelből (hangnyomás) elektromos jelet (feszültség) állít elő
Dinamikus mikrofon, kondenzátormikrofon
Érzékenység: é=U/p
Frekvenciamenet: é(f)
Iránykarakterisztika: é(θ)

## Slide 8: Analóg-digitális jelátalakítás
Analóg: folytonos; digitális: diszkrét
Mintavételezés, kvantálás
Mintavételi frekvencia
Kvantálási zaj

## Slide 9: A Doppler-effektus
Egymáshoz képest mozgó forrás és megfigyelő
Megfigyelt hullám ≠ Kibocsátott hullám
A megfigyelt frekvenciát és amplitúdót is befolyásolja

## Slide 10: Ismert trajektória 1: interpoláció
Egyenletes vételi idők → Egyenetlen kibocsátási idők
Interpoláció egyenletes kibocsátási időkhöz tartozó vételi időkre

## Slide 11: Ismert trajektória 2: időfüggő frekvenciaeltolás
Ismert trajektória → Ismert Doppler-eltolást kell kompenzálni:

## Slide 12: Frekvenciaeltolás (pitch shifting)
Lejátszás alacsonyabb mintavételi frekvencián: hosszabb idő, alacsonyabb frekvencia
Lejátszás magasabb mintavételi frekvencián: rövidebb idő, magasabb frekvencia

## Slide 13: Frekvenciaeltolás az idő megtartásával
Időbeli nyújtás/összenyomás + visszajátszás más mintavételi frekvencián
Nyújtás/összenyomás: nagyobb/kisebb ugráshossz visszaállításkor

## Slide 14: Phase Vocoder
Frekvenciaeltolásra, időbeli nyújtásra használható
A fáziskoherencia helyreállítása

## Slide 15: Ismeretlen trajektória
Az ötlet: nincs Doppler-eltolás, amikor
Doppler-eltolás nélküli referenciaszakasz választása
Frekvenciaeltolás a referenciaszakasz alapján
A frekvenciaarány meghatározása: FFT vagy DTW

## Slide 16: Dynamic Time Warping (DTW)
Bemenet: két hasonló jel
Kimenet: leképezési útvonal és különbségmérték

## Slide 17: DTW költségmátrix

## Slide 18: Leképezési útvonal
Határ-, monotonitás- és lépésméret-feltétel
Egyéb variációk más feltételekkel

## Slide 19: DTW szinuszhullámon
A leképezés meredeksége ≈ Frekvenciaarány

## Slide 20: Az Amplitúdó korrigálása Burkológörbe segítségével

## Slide 21: Referenciaszakasz
A vett és kibocsátott jelek amplitúdóaránya:

## Slide 22: Referenciaszakasz
A vett és kibocsátott jelek amplitúdóaránya:

## Slide 23: Az algoritmus madártávlatból
Amplitúdó korrigálása burkológörbe segítségével
Rossz referenciaszakasz választása
Doppler-eltolás becslése (rossz)
Távolságbecslés
Jó referenciaszakasz választása
Doppler-eltolás becslése (jó)
Időfüggő frekvenciaeltolás

## Slide 24: Szimulációs eredmények

## Slide 25: Visszaállított jel
 | Kibocsátott jel | Vett jel | Visszaállított jel
Szinusz, egyenes vonal |  |  | 
Multi-szinusz, félkör |  |  | 
Négy-szögjel, szlalom |  |  | 

## Slide 26: DTW vs. FFT: frekvenciaarány RMSE
DTW RMSE | Egyenes vonal | Félkör | Szlalom
Szinusz | 0.0018 | 0.0011 | 0.0020
Multisz. | 0.0011 | 0.0009 | 0.0023
Négyszög | 0.0024 | 0.0015 | 0.0035
FFT RMSE | Egyenes vonal | Félkör | Szlalom
Szinusz | 0.0015 | 0.0005 | 0.0016
Multisz. | 0.3565 | 0.2390 | 0.2834
Négyszög | 0.0015 | 0.0004 | 0.0055
DTW | FFT
Lassabb | Gyorsabb
Kicsit rosszabb zajtolerancia | Kicsit jobb zajtolerancia
Robusztusabb | Kevésbé robusztus

## Slide 27: Mit nem vettünk figyelembe?
A kibocsátott jel bonyolultsága
A hangforrás térbeli kiterjedése
A hangforrás irányítottsága
Zavaró zajforrások
Visszaverődések
Stb.

## Slide 28: Dudáló vonat

## Slide 29: Dudáló vonat Doppler-korrekciója

## Slide 30: Doppler-korrekció csalással

## Slide 31: Eredmények, jövőbeli célok
A DTW leképezési útvonal gradiense jól becsüli a Doppler-eltolást
A kibocsátott jel közelíthető frekvenciaeltolással
Egyszerű szimulációkra működik
Jó alternatíva az FFT-alapú Doppler-korrekcióra
Komplexebb jelek (időben változó jelek)?
Mérések?

## Slide 32
Köszönöm a figyelmet!