## Slide 1: 3D Pozitron-Emissziós Tomográfia GPU-n
Magdics Milán

## Slide 2: Grafika csoport
BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)
Tanszékvezető: Dr. Szirmay-Kalos László
Főbb kutatási területek:
  Globális illumináció
  Térfogatvizualizáció
  Valósidejű képszintézis
  Nemfotorealisztikus megjelenítés
  Tomográfiás rekonstrukció (GPGPU)

## Slide 3: Tartalom
PET
  Hogyan működik?
  Mire jó?
  A rekonstrukciós algoritmus vázlata
„GPU-barát” fizikai modellezés
  Szóródás modellezése

## Slide 4: Pozitron Emissziós Tomográfia
e-
e+
LOR (Line of Response): yl
(Mért adat)
Intenzitás: x(v)
(pozitron bomlások sűrűsége)
Ezt kell meghatároznunk!
Radioaktív
kontrasztanyag
Gamma-fotonok
e+ (pozitron)
e-

## Slide 5: Pozitron Emissziós Tomográfia
LOR (Line of Response): yl
(Mért adat)
A készülék az egyidejű fotonbecsapódásokat regisztrálja (számolja)
4D adat (modulonként 2-2 koordináta)
Intenzitás: x(v)
(pozitron bomlások sűrűsége)
Ezt kell meghatároznunk!

## Slide 6: Pozitron Emissziós Tomográfia
A detektorlapokat (panel) gyűrű alakban helyezik el
Minden panelt 2D rácson elhelyezett kristályok alkotnak
Általában CT-vel egybeépítve (pl. PET szóródásmodell)

## Slide 7: Felhasználás
Általában olyan (radioaktív) anyagot juttatnak a szervezetbe, amelyet a sejtek az anyagcseréjük során felvesznek (pl. cukor)
Így nyomon követhetővé válik az anyagcsere gyorsasága
  Diagnosztika: a daganatos sejtek anyagcseréje jóval intenzívebb
  Szervműködés: agyműködés feladatok elvégzése közben
  Kisállat PET: gyógyszerkísérletek

## Slide 8: Iteratív maximum-likelihood becslés
?
Becsült LOR-ok
Mért LOR-ok
„Előrevetítés”:
A bomláseloszlás egy becsléséből kiindulva, egy minél pontosabb fizikai modellt alkalmazva kiszámoljuk, hogy
mit kellene mérnünk:
„Becsült LOR-ok”
„Visszavetítés”:
A becsült és a tényleges, mért LOR-ok aránya alapján korrigáljuk a bomlássűrűségre adott becslést
Pontosabb becslés
ML (Maximum Likelihood) becslés célja: megtalálni azt az x(v) bomláseloszlást, amelyet feltételezve a mérés valószínűsége maximális

## Slide 9: Iteratív maximum-likelihood becslés
Az egészet megismételjük, immáron az új, pontosabb becslésből kiindulva
Még pontosabb becslés
Pontosabb becslés

## Slide 10: Iteratív maximum-likelihood becslés

## Slide 11: GPU?
A tér egy adott pontjában keletkezett fotonpár bármely detektorpárba becsapódhat
Egy tipikus készülékben „mindössze” néhány 10.000 detektor, de néhány 100.000.000 (százmillió) detektorpár van
A térfogati adatot egy kb. 10.000.000 (tízmillió) voxelt tartalmazó 3D-rácsban szeretnénk reprezentálni (pl. 256x256x256 ≈ 16 millió)
Minden iterációban 108x107 nagyságrendű számítás!
GPU!

## Slide 12: Előrevetítés
Adott: az intenzitás becslése:
Cél: várható beütésszám (yi) meghatározása, LoR-onként
Direkt Monte-Carlo:
A térfogatot fontosság szerint mintavételezi (x(v)), szimulálja a fotonok útját, az út végén regisztrálja a becsapódás helyét
Intuitív, „könnyű” leprogramozni
A fizikai jelenségek (pl. szóródás) modellezése azok pontos lemásolásával történhet

## Slide 13: Előrevetítés: Direkt Monte Carlo
Thread
GPU memória
Thread
Thread
Thread
„Lövés”: GPU-n nem hatékony!
Atomi összeadás!

## Slide 14: Előrevetítés: Adjungált MC
A detektorfelületet mintavételezzük, összegyűjtjük a mintapontokat összekötő utak hozzájárulását
Megj: ez (még) mellőzi a szóródást és egyéb fizikai hatásokat
x(v)
Ray-marching
D1
D2
Térszög
(D1 D2)

## Slide 15: Előrevetítés: Adjungált MC
Thread
Thread
Thread
Thread
Koherens olvasás!
Koherens írás!

## Slide 16: És a többi hatás?
Szóródás, realisztikus detektormodell stb…?
A fotonok explicit módon nem jelennek meg, így nem tudjuk szimulálni az útjukat
  A vonalminták fotonok összességét reprezentálják

## Slide 17: Szóródás, elnyelődés
e-
e+
testen belüli
elnyelődés, szóródás:
„elnyelődés- ill. szórásmodell”
beeső
foton
szóródott
foton
z
x
y
φ

ütközés
E
E’
- Klein-Nishina:
- Compton formula:
Elektronsűrűség
(anyagfüggő – CT mérésből)
detektoron belüli
elnyelődés, szóródás: „detektormodell”

## Slide 18: Szóródásmodell (kétszeres, pl.)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
1: szóródási pontok generálása
  Fontosság szerint
  Néhány 100!
2: összekötés a detektorokkal
  Utak hozzájárulásának
  kiszámítása, elnyelődés
  figyelembevételével
  Mintha a szóródási pontok is
  detektorok lennének
  Néhány 10.000 detektor
3: Szóródási pontok összekötése,
utak kiértékelése

## Slide 19: Szóródásmodell (kétszeres)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
4: Utak kombinálása, LOR-onként
  Eredmény: 3-hosszú törtvonalak
  Minden, a törtvonalon keletkezett
  fotonpár tagjai összesen kétszer
  szóródtak
  A szóródási pontokat összekötő
  szakaszok minden LOR-ra
  azonosak!

## Slide 20: Szóródásmodell (kétszeres)
Alapötlet: utak újrafelhasználása
4: Utak kombinálása, LOR-onként
  Eredmény: 3-hosszú törtvonalak
  Minden, a törtvonalon keletkezett
  fotonpár tagjai összesen kétszer
  szóródtak
  A szóródási pontokat összekötő
  szakaszok minden LOR-ra
  azonosak!

## Slide 21: Ha figyelmen kívül hagyjuk…
Szóródás+elnyelődés
Elnyelődés
Csak geometria

## Slide 22: Detektormodell
A detektoron belüli szóródás független a méréstől (nem cseréljük ki a kristályokat)
Annak a valószínűsége, hogy a beérkező foton a detektoron belül hogyan szóródik, csak a beesési iránytól függ
  És a foton energiájától, de ettől most eltekintünk
Előre leszimulálható a detektoron belüli szóródás eloszlása: „csóvák”
A két foton szóródása független
  Elegendő fotononként
  szimulálni
q

## Slide 23: Detektormodell
Ha egy adott detektort vizsgálunk, csak a csóván belülről, a csóva által meghatározott valószínűséggel érkezhettek fotonok

## Slide 24: Detektormodell
1. Detektormodell nélküli előrevetítés
2. Offline (fontosság szerint) generált index-offset minták alapján a már kiszámolt értékek kiolvasása, konvolúció (összeadás)
Számítási költség elhanyagolható a ray-marchinghoz képest, így jóval több mintát is vehetünk

## Slide 25: Konklúzió
Egy GPU-s implementáció gyakran teljesen más gondolkodásmódot igényel, mint egy nem párhuzamos implementáció
Általában megéri magát a problémát újragondolni, és nem (csak) az implementációs részletekre helyezni a hangsúlyt
Az eltérő megoldásoknak más-más előnyei, hátrányai lehetnek

## Slide 26: Köszönöm a figyelmet!